## Slide 1
“移远杯”课程培训
片上外设工作原理及应用
陈驰-软件一部

## Slide 2: 学习目标
了解公司的发展历程
认同公司的使命、愿景、核心价值观、经营理念
能阐述至少1个符合移远企业文化的案例
说明：时间安排、课堂纪律、教材教具
记忆：片上外设资源、应用场景
理解：片上外设工作原理
应用：按键扫描、呼吸灯控制、温湿度传感器读取、光敏电阻数据读取
说明：时间安排、课堂纪律、教材教具

## Slide 3
第一章 GPIO及外部中断原理与应用
第二章 UART原理与应用
第三章 IIC原理与应用
第四章 SPI原理与应用
第五章 PWM原理与应用
第六章 ADC原理与应用

## Slide 4: GPIO的工作原理
01
Part One
电路结构与输入输出模式

## Slide 5: GPIO的电路结构
GPIO：
General-purpose input/output
输入模式：
上拉输入
下拉输入
浮空输入
模拟输入
输出模式：
推挽输出
开漏输出

## Slide 6: GPIO输入模式——上拉输入与下拉输入
下拉电阻
上拉电阻
集成在芯片内部，当IO口悬空时，可读取到高电平。
下拉电阻
集成在芯片内部，当IO口悬空时，可读取到低电平。
上拉还是下拉，由软件配置寄存器来确定。
应用场景
按键扫描

## Slide 7: GPIO输入模式——上拉输入与下拉输入
下拉电阻
钳位二极管
假设上下两个二极管为D1和D2，二极管的导通电压为Vd，IO口电压标记为Vio：
当Vio > VDD + Vd，D1导通，D2截止，Vio被限制在VDD+ Vd；
当Vio < Vss - Vd，D1截止，D2导通，Vio被限制在Vss – Vd；
当Vss - Vd ≤ Vio ≤ VDD + Vd ，D1、D2均截止，Vio就是当前值。
因此，无论Vio的电压过高还是过低，由于钳位二极管的作用，其值始终在Vss - Vd和VDD + Vd之间。
但是，当Vio值太高或太低时，会导致二极管过流，烧坏器件。实际使用时仍然要确保Vio电压值在合适的范围内。

## Slide 8: GPIO输入模式——上拉输入与下拉输入
下拉电阻
施密特触发器
当Vi大于VT+时，Vo输出为高电平；
当Vi小于VT -时，Vo输出为低电平。
目的：将IO口输入的电压转化为规则的数字信号，有效防止中间电压状态及电压的波动对IO电平读取的影响。

## Slide 9: GPIO输入模式——浮空输入
浮空输入
无上下拉电阻；
IO口的电平状态完全由外部输入决定。

## Slide 10: GPIO输入模式——模拟输入
模拟输入
无上下拉电阻，电信号不经过施密特触发器，直接进入模拟输入通道，一般用于ADC数据采集。

## Slide 11: GPIO输出模式——推挽输出
可输出高低电平
可读取引脚电平

## Slide 12: GPIO输出模式——开漏输出
可输出低电平
需外接上拉电阻，才能输出高电平
可读取引脚电平

## Slide 13: GPIO的应用
02
Part Two
应用场景、LED灯开关控制实验

## Slide 14
S
开关控制
如LED控制、电机驱动、蜂鸣器驱动等
（推挽、开漏输出）
E
外部中断
如按键检测、外设中断检测（如网卡）等
（上拉、下拉输入）
A
AD采样
ADC的模拟量输入检测
（模拟输入）
B
总线接口
各类通信总线的物理引脚，如UART、IIC、SPI等
（浮空输入、推挽输出）
---------------------------------------------------------------------------
GPIO应用场景

## Slide 15: GPIO实验——LED灯开关控制
使用Pin52引脚驱动
当Pin52输出高电平时，NPN三极管Q2导通，Q2的集电极为低电平，发光二极管D6变亮
当Pin52输出低电平时，NPN三极管Q2截止，无法通过电流，发光二极管D6熄灭
驱动原理：
https://python.quectel.com/wiki/#/zh-cn/api/QuecPythonClasslib?id=pin
GPIO操作API：

## Slide 16: GPIO实验——LED灯开关控制
用户接口定义
LED(pin)
  功能：创建LED对象
  返回：LED对象
  LED：LED类
  pin：控制LED的gpio引脚编号
LED.on()
  功能：打开LED灯
LED.off()
  功能：关闭LED灯
LED.toggle()
  功能：翻转LED灯状态
软件设计：

## Slide 17: 外部中断的工作原理
03
Part Three
外部中断触发条件

## Slide 18: 外部中断框图
外部中断：
External Interrupt
触发条件：
上升沿触发
下降沿触发
双边沿触发
输入模式：
上拉输入
下拉输入

## Slide 19: 外部中断的应用
04
Part Four
按键扫描

## Slide 20
M
机械开关事件通知
如独立按键和矩阵键盘扫描
S
传感器事件通知
如三轴加速度传感器、某些照度传感器等
N
网卡事件通知
如DM9051、w5500网卡等
B
存储器读写事件通知
外接Flash、RAM芯片的读写等
---------------------------------------------------------------------------
外部中断应用场景

## Slide 21: 外部中断实验——按键扫描
两个按键一端分别接入Pin59和Pin60两个GPIO，另一端均接地
按键按下时，IO口电平为低电平，因此需要将GPIO设置为上拉输入模式，当按键不被按下时，读取的状态为高电平
如果需要检测按下的事件，需要配置为下降沿触发；如果需要检测松开的事件，需要配置为上升沿触发；如果二者均需要检测，配置为双边沿触发
按键按下和松开时，会产生机械抖动，需要做消抖处理
驱动原理：
https://python.quectel.com/wiki/#/zh-cn/api/QuecPythonClasslib?id=extint
外部中断操作API：

## Slide 22: 外部中断实验——按键扫描
用户接口定义
Key(pin, level_on_pressed, cared_event, event_cb)
  Key：按键类
  pin：按键的gpio引脚编号
  level_on_pressed：按键按下时的电平，0或1。
  cared_event：关心的按键事件，包括按下和释放.
  event_cb：按键事件回调函数，所有的按键事件通过该cb通知用户。
  要求：
  软件接口能兼容不同的独立按键检测电路。
  用户只需创建按键对象，并实现事件回调函数即可。
设计思路
  通过外部中断检测按键是否按下。
  当电路设计为按键按下是低电平时，外部中断设置为上拉输入，此时：
    若用户关心按键按下的事件，设置外部中断的触发模式为下降沿触发；
    若用户关心按键释放的事件，设置外部中断的触发模式为上升沿触发；
    若用户同时关心按键按下和释放的事件，设置外部中断的触发模式为双边沿触发。
软件设计：
  当电路设计为按键按下是高电平时，外部中断设置为下拉输入，此时：
    若用户关心按键按下的事件，设置外部中断的触发模式为上升沿触发；
    若用户关心按键释放的事件，设置外部中断的触发模式为下降沿触发；
    若用户同时关心按键按下和释放的事件，设置外部中断的触发模式为双边沿触发。
  在外部中断的回调函数中做消抖处理，并根据用户关心的按键事件和当前按键状态，将用户关心并且已发生的事件发送到消息队列。
  在一个专门的线程中，等待队列中的消息，有消息到来，则调用用户注册的事件回调函数，将事件通知给上层应用。

## Slide 23: 外部中断实验——按键扫描

## Slide 24: 课程总结
GPIO的输入输出模式：上拉、下拉、浮空、模拟、推挽、开漏
LED灯的驱动原理和代码实现
外部中断的触发方式：上升沿、下降沿、双边沿
按键扫描的驱动原理和代码实现

## Slide 25: 课程答疑
Q&A

## Slide 26: 课后作业
在课件示例的基础上，实现按键长按检测功能