## Slide 1
BMS云盒方案
移远通信 QuecPython
王豹+软件一部

## Slide 2: 学习目标
了解公司的发展历程
认同公司的使命、愿景、核心价值观、经营理念
能阐述至少1个符合移远企业文化的案例
说明：时间安排、课堂纪律、教材教具
记忆：了解Quecpython方案开发
理解：理解BMS云盒工作原理和工作机制
应用：学习如何利用当前云盒方案进行二次开放

## Slide 3
目录一 BMS云盒方案概述
目录二 BMS云盒系统框架
目录三 BMS云盒二次开发

## Slide 4: BMS云盒方案概述
01

## Slide 5: 方案概述
云平台
（移远DMP+SaaS）
BMS云盒
（移远4G+GNSS模组）
BMS保护板
电池组
MQTT
485
通讯协议对接
✮
一线通
组装外壳
一线通/485
移远BMS云平台 QuecCloud
4G 通信云盒

## Slide 6: BMS云盒功能列表
业务逻辑：BMS云盒将电池数据和位置信息上传到云平台，云平台将数据发送到手机APP（天天酷骑），用户使用手机APP可以对电池进行参数设置和充放电控制。当BMS云盒接收到有效电池数据时，以60s（可设置）的上报周期上报数据，当连续30s没有接收到有效电池数据则进入低功耗模式停止数据上传。当BMS云盒再次接收到电池数据退出低功耗模块，进行正常业务处理。
GNSS 定位
模组自带GNSS，更小巧
支持连接移远云
基于python语言开发
支持二次开发
基于成熟框架，人力投入少，开发周期短
手机APP
天天酷骑软件界面丰富
硬件接口
一线通/485
软硬件一体方案
方便客户快速开发

## Slide 7: BMS云盒系统框架
02

## Slide 8: BMS云盒硬件框图
QuecPython
模组
12V供电
一线通
LTE
天线
SIM卡
主控
供电
网络
对外通信
APP
485

## Slide 9: BMS云盒软件系统框图
Quecthing
客户终端展示
传输层
QuecPython
模组
网络管理
功耗管理
云端对接
程序升级
python运行时
SAAS
（移远云）
APP
（天天酷骑）
GNSS定位
一线通/485 获取电池数据

## Slide 10: BMS云盒二次开发
03

## Slide 11: BMS云盒方案的开发语言——QuecPython
跨平台
动态加载
无需编译
简单易学
嵌入式普及率
越来越高
应用代码无需改动，即可在多个Quectel物联网模组中无缝切换
动态地加载脚本
应用升级更加方便灵活
自然语言编程，像写文章一样写代码
丰富的应用框架，编程菜鸟也能做产品
面向对象设计，不会C也能轻松做开发
无需编译、所“写”即所“得”
编写调试一体化

## Slide 12: BMS云盒方案二次开发组件
Components for BMS Com Box
MicroPython
Quectel Module（CAT1/CAT4/CATM…）
Port Adapter
MPY(1.12)
VFS
Open Source Built-in Modules
Python Basic Libraries
Historical Data Storage
Python Std. Libraries
Settings
BMS Communication（SIF、485）
Cloud（Quecthing）
OTA

## Slide 13: QuecPython 开发工具
HeliosSDK/ToolChain + QPYcom + VSCode/Plugin
多种开发工具助力开发者玩转QuecPython
HeliosSDK/ToolChain
面向高级开发者
可向系统底层添加更多的驱动、算法
可按需配置QuecPython虚拟机的特性
……
QPYcom集成工具
REPL交互
文件传输
固件合成与烧录
……
VSCode+Plugin
使用VSCode编写代码
使用插件QuecPython辅助开发：
REPL交互、文件传输、固件烧录
……

## Slide 14: QuecPython 固件生成流程
（Original）
QuecPython Firmware
QuecPython VSCode Plugin
QuecPython Script Files
+
（New）
QuecPython Firmware
QPYcom
Download

## Slide 15: 课程总结
本次课程主要是介绍了QuecPython开发，以及云盒方案。
通过Quecpython进行嵌入式开发比C语音更快速高效

## Slide 16: 课后练习(对本次课程掌握情况进行检测)
云盒可以通过什么方式和电池保护板通信？
云盒向云端上报信息的默认周期是多少？

## Slide 17: 课程答疑
Q&A